| 家庭型产品常见问题及解决方法 |
| --- |
| 防水性：你的设备不具备防水性能（除室外部分）。请注意保持其干燥。 |
| 安装连接：连接设备时，请阅读用户手册，请勿带电插拔。 |
| 维修服务：只有专业维修人员才可以维修本设备。 |
| 扫描问题 |
| 故障现象 | 故障原因 | 解决方法 | 备注 |
| 加电 无反应 | 无电源 | 检测电源是否正确连接及是否有电 |  |
|  | 设备自动保护 | 断开感应板、电池、GPS等外设后等待5分钟再试（无外设） |  |
| 扫描 不显示 | 无连接 | 正确牢固安装连接线 |  |
|  | 航空头腐蚀老化及不正确操作造成接触不良 | 更换连接线 |  |
|  | 水晶头老化、弹片失效造成接触不良 | 更换连接线 |  |
|  | 连接线老化破损 | 更换连接线 |  |
|  | 感应板损坏 | 更换感应板 |  |
|  | 接口损坏 | 更换另外接口再试， 或更换家庭控制器 |  |
| 扫描 时好时坏 | 感应板安装不规范 | 参考：安捷家用赛鸽系统安装注意事项 |  |
|  | 同时间内有两枚（含）以上电子环在同一扫描区 | 调整进笼挡条 |  |
|  | 连接线接触不良 | 检查航空头、水晶头是否正确牢固连接，或更换连接线 |  |
|  | 电压不稳或电源有干扰。 | 检查是否用标准电源，酌情考虑增加稳压设备 |  |
| 归巢鸽显示数多于实际羽数 | 设备接触不良，或传输线路有干扰 | 检查安装连接， 关闭ADSL等干扰源。 |  |
| 传输问题 |
| 故障现象 | 故障原因 | 解决方法 | 备注 |
| 传输失败 | 拨子开关设置错误 | 询问鸽会开关设置方法，重新设置 | 与感应板连接无关 |
|  | 电话号码设置错误 | 重新设置电话号码，或至鸽会设置 | II、III型 |
|  | 电话传输模式错误 | 重新设置电话号码传输模式，或至鸽会设置 | III、IV型 |
|  | 电话欠费 | 充值 | II、III型 |
|  | SIM卡欠费 | 充值 | IV型 |
|  | 电话线、接头、接线盒等接触不良 | 检查连接，重传比赛数据 |  |
|  | 接多个并联电话 | 断开并联电话，重传比赛数据 |  |
|  | ADSL干扰的原因 | 暂时拔下ADSL 重传比赛数据 |  |
|  | SIM接触不良 | 正确安装SIM卡 | IV型 |
|  | 手机信号过弱 | 适当移动IV型控制器直到获得较好的信号 | IV型 |
|  | GPRS设置错误 | 至协会修改设置 | IV型 |
|  | SIM未开通GPRS功能 | 开通GPRS（.net）功能 | IV型 |
|  | SIM个体性能差 | 更换SIM | IV型 |
|  | 个别地区没有GPRS覆盖 |  | IV型 |
| 显示传输成功，但网上没显示 | 网络延时 | 等待几分钟 |  |
|  | 电话网络问题，造成错误的返回信号 | 鸽会读取数据（II型） 重传比赛数据（III、IV型） |  |
|  | 会员资料缺失或错误 | 联系协会核实资料 |  |